## Slide 1: Wymiana terminali satelitarnych TT-3026 Wydział Centrum Monitorowania Rybołówstwa Słupsk, 8 maja 2013
Notes: *

## Slide 2
Zanim przystąpimy do wymiany terminala satelitarnego musimy sprawdzić czy jego zasilanie jest włączone i w jakim trybie funkcjonuje
Zasilacz wyposażony jest w cztery diody umiejscowione na jego drzwiczkach

## Slide 4
Pierwsze dwie od lewej diody świecące się na zielono sygnalizują, że urządzenie zasilane jest w sposób ciągły prądem z sieci elektrycznej jednostki rybackiej

## Slide 6
Trzecia od lewej dioda świecąca się na kolor pomarańczowy sygnalizuje, że urządzenie w chwili obecnej nie jest zasilane prądem z jednostki rybackiej i przeszło na pracę z baterii. W tym trybie zasilacz jest w stanie pracować do trzech dni.

## Slide 8
Czwarta świecąca na czerwono dioda sygnalizuje, że akumulatory zasilacza są niemal całkowicie rozładowane.

## Slide 9
Gdy wiemy już w jakim trybie funkcjonuje zasilacz możemy przystąpić do dalszych czynności.
Pierwszą z nich jest wyłączenie zasilania terminala satelitarnego. W tym celu:
Wewnątrz zasilacza zdejmujemy z jednej strony przewód łączący akumulatory

## Slide 11
Odcinamy zasilanie, poprzez wyjęcie jednego z bezpieczników lub odłączenie przewodu z gniazda nr 22

## Slide 12
100 mA
6 A

## Slide 13
W tym momencie na przednim panelu nie powinna świecić się żadna dioda.

## Slide 15
Teraz w bezpieczny sposób możemy zdemontować terminal zamontowany na jednostce rybackiej. W tym celu odkręcamy pierścień mocujący kabel łączący terminal z zasilaczem a następnie mocowanie.

## Slide 17
Kolejnym krokiem jest montaż nowego terminala.
Po zamocowaniu nowej anteny możemy ponownie włączyć zasilanie. W tym celu wkładamy na miejsce wyjęty wcześniej bezpiecznik lub przewód z gniazda nr 22, a po kilku sekundach łączymy akumulatory.
Jeżeli cały proces został przeprowadzony prawidłowo, na przednim panelu powinny zaświecić się ponownie dwie pierwsze diody.

## Slide 18
Ostatnim krokiem jest wciśnięcie czerwonego przycisku znajdującego się wewnątrz zasilacza pod świecącą na zielono diodą.

## Slide 20
To czy terminal jest uruchomiony i działa prawidłowo, możemy sprawdzić włączając vCatcha i sprawdzając siłę sygnału w lewym dolnym rogu okna programu.

## Slide 22: Dziękujemy za uwagę